Приложение № 1

к приказу Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

от « 17» декабря 2015 года № 04-01/113

Извещение о проведении запроса котировок № 10 /2015

Заказчик: Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

Место нахождения, почтовый адрес заказчика: 150014, г. Ярославль,                                ул. Рыбинская д44.

Контактный телефон: (4852) 58-24-01.

Контактное лицо: Парфентьев Владимир Валентинович (начальник службы МТО)

Предмет запроса котировок: выполнение работ по ремонту кабинета №24 и комнаты для водителей по адресу заказчика: г. Ярославль, ул. Рыбинская 44

(Наименование работ и затрат по ремонту кабинета №24)

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,026 |
| 2 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,026 |
| 3 | Разботка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м | 0,1568 |
| 4 | Разборка покрытий полов из ламината | 100 м2 | 0,1531 |
| 5 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,1791 |
| 6 | Укладка подложки под ламинат | 100 м2 | 0,1791 |
| 7 | Подложка под паркет и ламинат «Порилекс НПЭ» толщина 2 мм | М2 | 19,7 |
| 8 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,1791 |
| 9 | Ламинат «TARKET Select 933, 33 класс, размер 1292*194*9 | М2 | 18,18 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,1568 |
| 11 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |
| 12 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм | м | 0,8 |
| 13 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» в 1 слой | 100 м2 | 0,0189 |
| 14 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623) одним слоем | 100 м2 | 0,0378 |
| 15 | Клейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,0378 |
| 16 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 4,35 |
| 17 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,1218 |
| 18 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,1082 |
| 19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,1062 |
| 20 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетоны тиснеными и плотными | 100 м | 0,1062 |
| 21 | Стеклообои VITRULAN мини фиш | М2 | 12,21 |
| 22 | Вторая окраска стен, олеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,144 |
| 23 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5844 |
| 24 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,01 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0353 |
| 26 | Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня | 1 м3 | 0,378 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 28 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,1791 |
| 29 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 100 м2 | 0,1791 |
| 30 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильниках до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 32 | Светильники люминисцентные с зеркальной экранирующей решоткой встраиваемые типа ARC/R418 (605) с ЭМПРА | Шт. | 1 |
| 33 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 | 10 шт. | 0,4 |
| 34 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 35 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной облочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 36 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 20 |
| 37 | Снятие смесителя без душовой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 38 | Снятие водонагревателя | 10 шт. | 0,01 |
| 39 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 | 0,01 |
| 40 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 | 0,01 |
| 41 | Демонтаж многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 | 0,029 |
| 42 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,025 |
| 43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,5114 |
| 44 | Перевозка грузов автомобилямсамосвалами грузоподьемностью 10 т. Работающих вне карьера, на расстояние до 10 км 1 класса груза | 1 т. | 0,5114 |

(Наименование работ и затрат  по ремонту комнаты для водителей)

| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,00928 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,00928 |
| 3 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 | М2 | 0,928 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,0121 |
| 5 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 1,21 |
| 6 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,00828 |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0191 |
| 8 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | М2 | 1,91 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0123 |
| 10 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,0771 |
| 11 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,013 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 |
| 13 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1531 |
| 14 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 17,51 |
| 15 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,109 |
| 16 | Устройство подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,109 |
| 17 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 19 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 21 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 10 |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,133 |
| 23 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,109 |
| 24 | Устройство покрытий из линолиума насухо со свариванием потнищ в стыках | 100 м2 | 0,109 |
| 25 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м., толщиной 2,7 мм на вспененой подоснове | М2 | 11,2 |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,133 |
| 27 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |
| 28 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,8 |
| 29 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,01 |
| 30 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 31 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0045 |
| 33 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическич каркасом и однослройной обшивкой с обеих сторон С111) глухих | 100 м2 | 0,005 |
| 34 | Плита теплозвукоизоляционная из пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1 | М3 | 0,0175 |
| 35 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическич каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон С115) с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,0239 |
| 36 | Плиты минираловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOL, толщина 50 мм | М2 | 4,923 |
| 37 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1737 |
| 38 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 19,45 |
| 39 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,1945 |
| 40 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными (перегородка) | 100 м2 | 0,0478 |
| 41 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 5,5 |
| 42 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,055 |
| 43 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5695 |
| 44 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,0131 |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0164 |
| 46 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | М2 | 1,64 |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,0132 |
| 48 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,162 |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподьемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние до 10 км. 1 класс груза | 1 т. | 0,162 |

Максимальная цена: 213383,0,00 руб. (Двести тринадцать тысяч триста восемьдесят три рубля 00 копеек) (с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.

Котировочная заявка должна содержать информацию, необходимую заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также:

- о согласии участника запроса котировок исполнить условия договоров, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

- цену товаров.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с приложением № 1 к извещению.

Место поставки (выполнения работ): г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44

Срок поставки (выполнения работ): не более 30 рабочих дней со дня поступления денежных средств от заказчика.

Требования к товарам (работам): качество и безопасность поставляемых материалов и выполняемых работ должны соответствовать техническим нормам и правилам.

Выполнение работ осуществляется в порядке, в сроки и на условиях согласно проекту договора (Приложение № 2 к извещению).

Требования к участникам запроса котировок:

1. Непроведение ликвидации участника запроса котировок - юридического лица, и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. Неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки.

3. Отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

При наличии задолженности участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочной заявки не принято.

4. Отсутствие сведений об участнике запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. Наличие необходимых лицензий и свидетельств.

Порядок и место подачи котировочных заявок:

Котировочная заявка подается по адресу заказчика - Российская Федерация, 150014,             г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44, 1 этаж, каб.3.

В целях обеспечения заказчиком целостности и защищенности котировочных заявок на конверте указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка, а также фраза: "Не вскрывать до 09 час. 00 мин. «25» декабря 2015 года".

Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все котировочные заявки, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Срок подачи заявок: со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте по адресу: www.yarmkd76.ru до 15 час. 00 мин. (время московское) по «24» декабря 2015 года включительно. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09 час.00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15:00 (время московское).

Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками:

Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками состоится «25» декабря 2015 года  в 09 час. 00 мин. (время московское) по адресу заказчика: Российская Федерация, 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44, 1 этаж, каб 3.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с котировочными заявками.

Дополнительная информация:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время до заключения договоров. При этом заказчик не несет никакой ответственности перед участниками закупки, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки.

В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает соответствующую информацию на официальном сайте.

Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договоров без изменения предусмотренного договором объема услуг, и иных условий договора;

- если по предложению заказчика изменяются предусмотренные договорами количество товара не более чем на десять процентов. При этом цена договоров изменяется пропорционально количеству товара.

Срок заключения договоров:

Договор должен быть подписан победителем запроса котировок в срок не позднее 3 календарных дней со дня его получения.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки на 10 листах;

2. Проект договора на 7 листах.

Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок № ___

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Фирменный бланк

участника запроса котировок

Настоящей заявкой ___________________________________________________________

(наименование организации - для юридического лица, ФИО – для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________,

Почтовый адрес:

Телефон/факс, E-mail:

Банковские реквизиты:

ИНН:

изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок, выражает согласие заключить договор на выполнение работ по ремонту кабинета №24 и комнаты для водителей по адресу: г. Ярославль ул. Рыбинская д. 44.

Наименование работ и затрат по ремонту кабинета №24

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,026 |
| 2 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,026 |
| 3 | Разботка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1568 |
| 4 | Разборка покрытий полов из ламината | 100 м2 | 0,1531 |
| 5 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,1791 |
| 6 | Укладка подложки под ламинат | 100 м2 | 0,1791 |
| 7 | Подложка под паркет и ламинат «Порилекс НПЭ» толщина 2 мм | М2 | 19,7 |
| 8 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,1791 |
| 9 | Ламинат «TARKET Select 933, 33 класс, размер 1292*194*9 | М2 | 18,18 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,1568 |
| 11 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |
| 12 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм | м | 0,8 |
| 13 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» в 1 слой | 100 м2 | 0,0189 |
| 14 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623) одним слоем | 100 м2 | 0,0378 |
| 15 | Клейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,0378 |
| 16 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 4,35 |
| 17 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,1218 |
| 18 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,1082 |
| 19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1062 |
| 20 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетоны тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,1062 |
| 21 | Стеклообои VITRULAN мини фиш | М2 | 12,21 |
| 22 | Вторая окраска стен, олеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,144 |
| 23 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5844 |
| 24 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,01 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0353 |
| 26 | Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня | 1 м3 | 0,378 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 28 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,1791 |
| 29 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 100 м2 | 0,1791 |
| 30 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильниках до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 32 | Светильники люминисцентные с зеркальной экранирующей решоткой встраиваемые типа ARC/R418 (605) с ЭМПРА | Шт. | 1 |
| 33 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 | 10 шт. | 0,4 |
| 34 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 35 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной облочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 36 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | М. | 20 |
| 37 | Снятие смесителя без душовой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 38 | Снятие водонагревателя | 10 шт. | 0,01 |
| 39 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
| 40 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
| 41 | Демонтаж многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м. | 0,029 |
| 42 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,025 |
| 43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,5114 |
| 44 | Перевозка грузов автомобилямсамосвалами грузоподьемностью 10 т. Работающих вне карьера, на расстояние до 10 км 1 класса груза | 1 т. | 0,5114 |

Наименование работ и затрат  по ремонту комнаты для водителей

| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,00928 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,00928 |
| 3 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 | М2 | 0,928 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,0121 |
| 5 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 1,21 |
| 6 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,00828 |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0191 |
| 8 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | М2 | 1,91 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0123 |
| 10 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,0771 |
| 11 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,013 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 |
| 13 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1531 |
| 14 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 17,51 |
| 15 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,109 |
| 16 | Устройство подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,109 |
| 17 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 19 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 21 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | М. | 10 |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,133 |
| 23 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,109 |
| 24 | Устройство покрытий из линолиума насухо со свариванием потнищ в стыках | 100 м2 | 0,109 |
| 25 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м., толщиной 2,7 мм на вспененой подоснове | М2 | 11,2 |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,133 |
| 27 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |
| 28 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)с покрытием, шириной 30 мм | М. | 0,8 |
| 29 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,01 |
| 30 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 31 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0045 |
| 33 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическич каркасом и однослройной обшивкой с обеих сторон С111) глухих | 100 м2 | 0,005 |
| 34 | Плита теплозвукоизоляционная из пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1 | М3 | 0,0175 |
| 35 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическич каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон С115) с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,0239 |
| 36 | Плиты минираловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOL, толщина 50 мм | М2 | 4,923 |
| 37 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1737 |
| 38 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 19,45 |
| 39 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,1945 |
| 40 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными (перегородка) | 100 м2 | 0,0478 |
| 41 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 5,5 |
| 42 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,055 |
| 43 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5695 |
| 44 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,0131 |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0164 |
| 46 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | М2 | 1,64 |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,0132 |
| 48 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,162 |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподьемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние до 10 км. 1 класс груза | 1 т. | 0,162 |

и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте договора от "     " декабря 2015 года, (дата размещения извещения на официальном сайте).

Цена является твердой и включает НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, другие обязательные платежи и составляет ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(сумма указывается прописью)

Наименование работ и затрат по ремонту кабинета №24

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,026 |  |
| 2 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,026 |  |
| 3 | Разботка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1568 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов из ламината | 100 м2 | 0,1531 |  |
| 5 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 6 | Укладка подложки под ламинат | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 7 | Подложка под паркет и ламинат «Порилекс НПЭ» толщина 2 мм | М2 | 19,7 |  |
| 8 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 9 | Ламинат «TARKET Select 933, 33 класс, размер 1292*194*9 | М2 | 18,18 |  |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,1568 |  |
| 11 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |  |
| 12 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм | м | 0,8 |  |
| 13 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» в 1 слой | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 14 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623) одним слоем | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 15 | Клейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 16 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 4,35 |  |
| 17 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,1218 |  |
| 18 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,1082 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1062 |  |
| 20 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетоны тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,1062 |  |
| 21 | Стеклообои VITRULAN мини фиш | М2 | 12,21 |  |
| 22 | Вторая окраска стен, олеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,144 |  |
| 23 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5844 |  |
| 24 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,01 |  |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0353 |  |
| 26 | Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня | 1 м3 | 0,378 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 28 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 29 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 30 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильниках до 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 32 | Светильники люминисцентные с зеркальной экранирующей решоткой встраиваемые типа ARC/R418 (605) с ЭМПРА | Шт. | 1 |  |
| 33 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 | 10 шт. | 0,4 |  |
| 34 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 35 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной облочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |  |
| 36 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | М. | 20 |  |
| 37 | Снятие смесителя без душовой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 38 | Снятие водонагревателя | 10 шт. | 0,01 |  |
| 39 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |  |
| 41 | Демонтаж многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м. | 0,029 |  |
| 42 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,025 |  |
| 43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,5114 |  |
| 44 | Перевозка грузов автомобилямсамосвалами грузоподьемностью 10 т. Работающих вне карьера, на расстояние до 10 км 1 класса груза | 1 т. | 0,5114 |  |
|  | Итого (руб) |  |  |  |

Наименование работ и затрат  по ремонту комнаты для водителей

| № | Наименование работ и затрат | Един.изм. | Кол-во | Цена (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,00928 |  |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,00928 |  |
| 3 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 | М2 | 0,928 |  |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,0121 |  |
| 5 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 1,21 |  |
| 6 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,00828 |  |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0191 |  |
| 8 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | М2 | 1,91 |  |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0123 |  |
| 10 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,0771 |  |
| 11 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,013 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 |  |
| 13 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1531 |  |
| 14 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 17,51 |  |
| 15 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,109 |  |
| 16 | Устройство подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,109 |  |
| 17 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 19 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |  |
| 21 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | М. | 10 |  |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,133 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,109 |  |
| 24 | Устройство покрытий из линолиума насухо со свариванием потнищ в стыках | 100 м2 | 0,109 |  |
| 25 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м., толщиной 2,7 мм на вспененой подоснове | М2 | 11,2 |  |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,133 |  |
| 27 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |  |
| 28 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)с покрытием, шириной 30 мм | М. | 0,8 |  |
| 29 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,01 |  |
| 30 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 31 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0045 |  |
| 33 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическич каркасом и однослройной обшивкой с обеих сторон С111) глухих | 100 м2 | 0,005 |  |
| 34 | Плита теплозвукоизоляционная из пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1 | М3 | 0,0175 |  |
| 35 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическич каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон С115) с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,0239 |  |
| 36 | Плиты минираловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOL, толщина 50 мм | М2 | 4,923 |  |
| 37 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1737 |  |
| 38 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 19,45 |  |
| 39 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,1945 |  |
| 40 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными (перегородка) | 100 м2 | 0,0478 |  |
| 41 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 5,5 |  |
| 42 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,055 |  |
| 43 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5695 |  |
| 44 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,0131 |  |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0164 |  |
| 46 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | М2 | 1,64 |  |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,0132 |  |
| 48 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,162 |  |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподьемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние до 10 км. 1 класс груза | 1 т. | 0,162 |  |
|  | Итого (руб) |  |  |  |

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок и проекте договора, по месту и в указанные сроки осуществить выполнение работ по ремонту кабинета №24 и комнаты для водителей Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 44, в течение 30 рабочих дней со дня поступления денежных средств от заказчика, и согласны с определенными в извещении о проведении запроса котировок условиями их оплаты.

Подтверждаем, что  _______________________________________________________

(наименование организации - для юридического лица, ФИО – для физического лица)

- соответствует  требованиям, устанавливаемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки;

- в его отношении не проводится процедура ликвидации юридического лица, и отсутствуют решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

- у него отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (при наличии задолженности участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято);

- сведения об участнике запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствуют;

- имеет необходимые лицензии или свидетельства.

___________________					_____________________ (Ф.И.О.)

(должность)							(подпись, печать)

Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок № ____

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №

г. Ярославль						                                «____» __________ 2015 г.

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и.о.директора Шугаева Валерия Петровича, действующего на основании Устава и приказа от 03 ноября 2015г. №50-лс, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем  «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,  в соответствии с результатами запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________  № ___) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кабинета №24 и комнаты для водителей по адресу Заказчика: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 44 и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2. Перечень работ и затрат по ремонту кабинета №24 и комнаты для водителей определяется в соответствии со спецификацией (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора.

- Срок выполнения работ

2.1. Срок начала работ: со дня заключения договора.

2.2. Срок окончания работ: в течение 30 рабочих дней со дня поступления денежных средств от Заказчика.

- Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Предоставить необходимые условия для выполнения работ Подрядчику.

3.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с п. 5 настоящего договора.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить работы в соответствии со спецификацией в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре.

3.2.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии со СНиП.

3.2.3. Обеспечить на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ и соблюдение правил пожарной безопасности.

3.2.4. Поставить на объект необходимые для производства работ материалы.

Все поставляемые материалы должны соответствовать калькуляции, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.2.5. После окончания работ вывезти принадлежащий ему инвентарь, инструменты и произвести уборку рабочих мест и прилегающей территории от остатков материалов и отходов.

- Цена договора

4.1. Цена договора определяется в соответствии со спецификацией и составляет _________ руб. (___________________ рублей _____ копеек).

4.2. Цена договора, указанная в п. 4.1. включает в себя НДС и все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.

- Порядок расчетов

5.1. Оплата по договору осуществляется в безналичной форме, в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.2. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика в течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами данного договора.

6. Приемка работ

6.1. Приемка завершенных работ осуществляется актом приемки выполненных работ после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

6.2. Заказчик производит проверку соответствия объемов выполненных работ, используемых Подрядчиком материалов (оборудования) спецификации.

- Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ СНиП и действующим стандартам.

7.2. Подрядчик дает гарантию на выполняемые работы сроком на 2 (Два) года.

7.3. Выявленные в течение гарантийных сроков дефекты устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет, если появление этих дефектов вызвано некачественным выполнением работ со стороны Подрядчика.

7.4. Подрядчик в течение 5 дней обязан устранить выявленные дефекты.

- Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.

8.2. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего договора, будут длиться более месяца, то каждая из сторон будет вправе расторгнуть договор полностью или частично, и в таком случае ни одна из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

- Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.3.  Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает неустойку в следующих размерах:

- за окончание обусловленных договором работ после установленного срока по вине Подрядчика, а также иное ненадлежащее исполнение обязательств – штраф в размере 0,5 % от цены, указанной в п. 4.1. договора, за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 20 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 % договорной цены за каждый день просрочки.

- за неисполнение гарантийных обязательств, указанных в п. 7.5 - штраф в размере 0,1 % от договорной цены за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 20 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2 % договорной цены за каждый день просрочки.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам в ходе выполнения работ.

- Разрешение споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами с момента уведомления любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия между сторонами спор разрешается в Арбитражном суде Ярославской области.

- Прочие условия

11.1. Все поправки к настоящему договору должны быть сделаны в письменной форме, подписаны обеими сторонами. Вся корреспонденция должна осуществляться на русском языке.

11.2. После подписания настоящего договора вся предыдущая корреспонденция, на которую в настоящем договоре нет ясных ссылок, считается недействительной и аннулируется.

11.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского,42а ИНН:7604194785 КПП: 760401001 р/с 40703810377030000293 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль БИК 047888670 к/с 30101810500000000670 тел. (4852) 58-15-93; факс 58-15-92 |

И.о. директора

_______________/____________                          _________________   В.П. Шугаев

М.П.							М.П.

Приложение №1

к договору от «_____» ___________ 2015 г.

№_______

Спецификация на ремонтные работы и затраты

(Наименование работ и затрат по ремонту кабинета №24)

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,026 |  |
| 2 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,026 |  |
| 3 | Разботка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1568 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов из ламината | 100 м2 | 0,1531 |  |
| 5 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 6 | Укладка подложки под ламинат | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 7 | Подложка под паркет и ламинат «Порилекс НПЭ» толщина 2 мм | М2 | 19,7 |  |
| 8 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 9 | Ламинат «TARKET Select 933, 33 класс, размер 1292*194*9 | М2 | 18,18 |  |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,1568 |  |
| 11 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |  |
| 12 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм | м | 0,8 |  |
| 13 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» в 1 слой | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 14 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623) одним слоем | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 15 | Клейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,0378 |  |
| 16 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 4,35 |  |
| 17 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,1218 |  |
| 18 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,1082 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1062 |  |
| 20 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетоны тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,1062 |  |
| 21 | Стеклообои VITRULAN мини фиш | М2 | 12,21 |  |
| 22 | Вторая окраска стен, олеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,144 |  |
| 23 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5844 |  |
| 24 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,01 |  |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0353 |  |
| 26 | Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня | 1 м3 | 0,378 |  |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 28 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 29 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 100 м2 | 0,1791 |  |
| 30 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильниках до 4 | 100 шт. | 0,04 |  |
| 32 | Светильники люминисцентные с зеркальной экранирующей решоткой встраиваемые типа ARC/R418 (605) с ЭМПРА | Шт. | 1 |  |
| 33 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ18 | 10 шт. | 0,4 |  |
| 34 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 35 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной облочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |  |
| 36 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | М. | 20 |  |
| 37 | Снятие смесителя без душовой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 38 | Снятие водонагревателя | 10 шт. | 0,01 |  |
| 39 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |  |
| 41 | Демонтаж многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м. | 0,029 |  |
| 42 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,025 |  |
| 43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,5114 |  |
| 44 | Перевозка грузов автомобилямсамосвалами грузоподьемностью 10 т. Работающих вне карьера, на расстояние до 10 км 1 класса груза | 1 т. | 0,5114 |  |
|  | Итого (руб) |  |  |  |

(Наименование работ и затрат  по ремонту комнаты для водителей)

| № | Наименование работ и затрат | Един.изм. | Кол-во | Цена (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,00928 |  |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,00928 |  |
| 3 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 | М2 | 0,928 |  |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,0121 |  |
| 5 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 1,21 |  |
| 6 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,00828 |  |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0191 |  |
| 8 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | М2 | 1,91 |  |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0123 |  |
| 10 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,0771 |  |
| 11 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,013 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 |  |
| 13 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1531 |  |
| 14 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 17,51 |  |
| 15 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,109 |  |
| 16 | Устройство подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,109 |  |
| 17 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 19 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 |  |
| 21 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | М. | 10 |  |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,133 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,109 |  |
| 24 | Устройство покрытий из линолиума насухо со свариванием потнищ в стыках | 100 м2 | 0,109 |  |
| 25 | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м., толщиной 2,7 мм на вспененой подоснове | М2 | 11,2 |  |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,133 |  |
| 27 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,008 |  |
| 28 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки)с покрытием, шириной 30 мм | М. | 0,8 |  |
| 29 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,01 |  |
| 30 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 31 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0045 |  |
| 33 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическич каркасом и однослройной обшивкой с обеих сторон С111) глухих | 100 м2 | 0,005 |  |
| 34 | Плита теплозвукоизоляционная из пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1 | М3 | 0,0175 |  |
| 35 | Устройство перегородок из кипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическич каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон С115) с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,0239 |  |
| 36 | Плиты минираловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOL, толщина 50 мм | М2 | 4,923 |  |
| 37 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,1737 |  |
| 38 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 19,45 |  |
| 39 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,1945 |  |
| 40 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными (перегородка) | 100 м2 | 0,0478 |  |
| 41 | Стеклообои VITRULAN, мини фиш | М2 | 5,5 |  |
| 42 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,055 |  |
| 43 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, акриловыми красками | 100 м2 | 0,5695 |  |
| 44 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т. | 0,0131 |  |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0164 |  |
| 46 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | М2 | 1,64 |  |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,0132 |  |
| 48 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т. | 0,162 |  |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподьемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние до 10 км. 1 класс груза | 1 т. | 0,162 |  |
|  | Итого (руб) |  |  |  |

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского,42а ИНН:7604194785 КПП: 760401001 р/с 40703810377030000293 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль БИК 047888670 к/с 30101810500000000670 тел. (4852) 58-15-93; факс 58-15-92 |

И.о. директора

_______________/____________                          _________________   В.П. Шугаев

М.П.							М.П.